## Slide 1: CabotageLens
Rastreabilidade dos cálculos de custo e emissões Exemplo: São Paulo, SP → Rio Branco, AC | Carga de 14 t

## Slide 2: Alternativas de rota

## Slide 3: Input do usuário e parâmetros comuns
Dados de entrada e premissas utilizadas nas duas alternativas

## Slide 4: Input de Carga Origem e Destino
O usuário informa apenas a origem, o destino e a massa total da carga.
Neste exemplo, considera-se o transporte de 14 toneladas entre São Paulo, SP, e Rio Branco, AC.
Não é necessário definir rotas, portos ou distâncias: esses elementos são determinados posteriormente pelo pipeline.
Campo | Valor do exemplo
Origem | São Paulo, SP
Destino | Rio Branco, AC
Carga | 14 toneladas

## Slide 5: Parâmetros comuns
Fator de emissão do diesel
A partir do OpenRouteService, origem e destino são convertidos em coordenadas geográficas (latitude e longitude).
São Paulo, SP: [-23.558808; -46.730357]
Rio Branco, AC: [- 9.989637; - 67.822462]
Com base nas configurações veiculares de referência da ANTT, o sistema seleciona automaticamente o caminhão compatível com a massa transportada.
Carga transportada: 14 t
Veículo selecionado: uma carreta de 5 eixos
Rendimento (carreta de 5 eixos): 2,30 km/L
Para converter o consumo de diesel em emissões, adota-se um fator de emissão derivado das diretrizes do IPCC, Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories:
Fator de emissão: 2,68 kgCO₂/L
O preço utilizado corresponde à média dos valores do Diesel S10 nas UFs de origem e destino encontrados no levantamento semanal de preços da ANP.
São Paulo: R$ 6,12/L
Acre: R$ 7,61/L
Preço médio utilizado: R$ 6,865/L
Geocodificação
Dimensionamento rodoviário
Preço do diesel
Parâmetros compartilhados pelos trechos rodoviários das duas alternativas.

## Slide 6: Alternativa A: Rodoviária Direta
Cálculo da distância, consumo, custo e emissões

## Slide 7: Rota rodoviária direta
A partir das coordenadas geográficas da origem e do destino, o sistema consulta um serviço de roteamento para calcular a distância pela malha rodoviária. A partir da distância calculada, o consumo de diesel é estimado pelo rendimento do veículo. Em seguida, são aplicados o preço médio do combustível e o fator de emissão para obter o custo e as emissões da rota.
Origem | São Paulo, SP
Destino | Rio Branco, AC
OpenRouteService
Distância
3.491,43 km
Fonte para comparação: Google Maps

## Slide 8: 4.07t CO₂e
Emissão de carbono na alternativa rodoviária direta
R$ 10.421
Custo estimado do diesel na alternativa rodoviária direta

## Slide 9: Alternativa B: Multimodal
Integração entre trechos rodoviários e transporte por cabotagem

## Slide 10: Seleção de portos
A partir das coordenadas da origem e do destino, o sistema compara sua posição com a geolocalização dos portos brasileiros atendidos por rotas de cabotagem conteinerizada.
Origem - São Paulo, SP:
Porto selecionado: Porto de Santos
Distância geográfica: 59,60 km
Destino - Rio Branco, AC
Porto selecionado: Porto de Manaus
Distância geográfica: 1.149,57 km
Escolha dos portos de embarque e desembarque da carga
Assim como na alternativa rodoviária direta, as coordenadas dos portos de origem e de destino são utilizadas para calcular as duas pernas rodoviárias da alternativa multimodal.
Origem até o porto de embarque
São Paulo → Porto de Santos
Distância rodoviária (ORS): 86,17 km
Consumo de diesel: 37,47 L
Emissões: 100,41 kg CO₂e
Custo estimado: R$ 257,20
Porto de desembarque até o destino
Porto de Manaus → Rio Branco
Distância rodoviária (ORS): 1.403,69 km
Consumo de diesel: 610,30 L
Emissões: 1.635,60 kg CO₂e
Custo estimado: R$ 4.189,71

## Slide 11
Os dados de consumo marítimo são obtidos do EU MRV (European Union Monitoring, Reporting and Verification), sistema oficial da União Europeia para monitoramento, reporte e verificação das emissões e do consumo de combustível de navios.
Cada registro é identificado pelo número IMO e fornece a intensidade de consumo em g/(t·nm):
O combustível marítimo é representado como VLSFO. Para converter o consumo em emissões, adota-se o fator TTW de 3,114 kg CO₂e/kg de combustível, conforme os parâmetros da IMO apresentados na Resolução MEPC.391(81).
O preço do VLSFO é consultado online no Ship & Bunker, utilizando a cotação do Porto de Santos em USD por tonelada e convertendo-a para reais. No cenário apresentado, o valor armazenado e utilizado pelo modelo é de R$ 2.572,34 por tonelada de VLSFO.
Consumo, emissões e custo marítimo

## Slide 12: Emissões portuárias
As operações portuárias contabilizadas representam o consumo de diesel associado à movimentação do contêiner nos terminais. O cálculo considera os movimentos de RTGs (Rubber-Tyred Gantry cranes), pórticos sobre pneus utilizados no pátio, e de caminhões internos, multiplicados pelos respectivos fatores de consumo. Os parâmetros foram derivados da planilha-base associada ao estudo de Costa et al. e utilizados como proxies de terminal.
Operações portuárias contabilizadas
Consumo de diesel: 4,82 L
Emissões: 12,91 kg CO₂e
Custo estimado: R$ 33,09
O hoteling é o consumo do navio enquanto permanece atracado, mantendo motores auxiliares e sistemas de bordo em funcionamento. O conceito é baseado em estudos de emissões em berço; o tempo de permanência é obtido nos dados de atracação da ANTAQ, e o consumo é estimado pela multiplicação desse tempo pela taxa horária dos motores auxiliares.
Neste cenário, o hoteling não é adicionado separadamente, pois a intensidade operacional do EU MRV já é tratada pelo modelo como abrangente, evitando dupla contagem.
Operações portuárias
Hoteling
Consumo de combustível nos portos

## Slide 13
A base da ANTAQ permite reconstruir as viagens de cabotagem conteinerizada e estimar a carga transportada entre portos consecutivos. Cada viagem é cruzada com o EU MRV, que fornece sua intensidade de consumo em g/(t·nm).
Para cada ligação portuária, calcula-se a intensidade média ponderada pelo trabalho de transporte observado — carga × distância.
Exemplo prático: Santos → Suape:
44 viagens observadas na ANTAQ;
carga média transportada no trecho: 6.064,37 t;
intensidade média ponderada: 8,734 g/(t·nm);
consumo atribuído à carga de 14 t: 153,97 kg de VLSFO;
emissões do trecho: 479,46 kg CO₂e.
O procedimento é repetido para todos os trechos da rota, cuja soma fornece o resultado final da perna marítima.
Consumo na perna marítima

## Slide 14: 2,89 t CO₂e
Emissão de carbono na alternativa multimodal
R$ 5.424
Custo estimado do combustível na alternativa multimodal

## Slide 15: Mapa de Calor
Distribuição espacial do potencial de redução do consumo de combustível

## Slide 16: Vantagem da cabotagem por destino
Para uma origem fixa — Avenida Professor Luciano Gualberto, em São Paulo — e uma carga de 14 toneladas, o pipeline executa a comparação entre as alternativas rodoviária direta e multimodal para uma lista de cidades de destino.
Os resultados são consolidados em um mapa de calor, permitindo visualizar os destinos em que a alternativa multimodal apresenta menor consumo de combustível e aqueles em que o transporte rodoviário direto permanece mais eficiente.
Verde: maior vantagem da alternativa multimodal
Amarelo: resultados semelhantes
Vermelho: maior vantagem da alternativa rodoviária direta

## Slide 17: Obrigado!
CabotageLens está disponível em:
https://cabotage-lens.streamlit.app/