## Slide 1: Cálculo da perna marítima
Dos dados observados ao consumo e ao custo modelado
Exemplo real: Santos → Manaus | remessa de 14 t

## Slide 2: De onde vêm os números
EU MRV
ANTAQ = Agência Nacional de Transportes Aquaviários. A tabela de Carga registra embarques e desembarques por escala e permite reconstruir a carga a bordo.
Informa porto, data e ordem das escalas. Também traz o número IMO, identificador internacional único do navio, usado para ligar a viagem ao EU MRV.
EU MRV = sistema europeu de Monitoramento, Relato e Verificação. Fornece a intensidade de consumo em g/(t·nm), primeiro pelo IMO do próprio navio.
Matriz marítima do modelo: Santos–Manaus = 6.112 km. VLSFO (óleo combustível de teor muito baixo de enxofre): R$ 2.572,34/t em arquivo de 17/11/2025.
ANTAQ — Carga
ANTAQ — Atracação
Distância e preço
Cada base responde a uma parte diferente do cálculo marítimo.

## Slide 3: Reconstrução da viagem
A ANTAQ registra, em cada escala: • porto e momento da atracação; • toneladas embarcadas e desembarcadas; • origem e destino declarados da carga. O sistema ordena as escalas do mesmo navio e identifica o recorte entre os portos escolhidos.
voyage_9612791_00011 | IMO 9612791
Recorte usado no exemplo Santos → Suape → Pecém → Manaus A viagem completa depois retorna a Santos. O cálculo usa somente a parte em que Santos aparece antes de Manaus — não supõe uma ligação isolada.

## Slide 4: Carga a bordo
O período observado começa com carga já existente. O sistema reconstrói a menor carga inicial que evita saldo negativo: 2.976,894 t. Depois aplica: carga seguinte = carga anterior + embarques − desembarques. Santos: +9.881,860 t Suape: +11.862,199 − 8.002,620 t Pecém: +3.231,914 − 7.624,347 t
Escala | Carga a bordo
Santos | 12.858,754 t
Suape | 16.718,333 t
Pecém | 12.325,900 t

## Slide 5
Intensidade do próprio navio: 7,43 g/(t·nm) — EU MRV 2023, IMO 9612791. Em cada subtrecho: trabalho [t·nm] = carga a bordo [t] × distância [nm] combustível [kg] = trabalho × intensidade [g/(t·nm)] ÷ 1.000 Santos → Suape 1.259,179 nm × 12.858,754 t = 16.191.476,419 t·nm → 120.302,670 kg Suape → Pecém 507,806 nm × 16.718,333 t = 8.489.677,588 t·nm → 63.078,304 kg Pecém → Manaus 1.185,594 nm × 12.325,900 t = 14.613.514,486 t·nm → 108.578,413 kg Total reconstruído pelo modelo: 2.952,580 nm | 39.294.668,494 t·nm | 291.959,387 kg
Consumo por subtrecho

## Slide 6: Intensidade do navio
Regra principal: procurar o mesmo IMO no EU MRV. Exemplo real IMO 9612791 → 7,43 g/(t·nm) Fonte: EU MRV 2023. Valores encontrados diretamente pelo IMO não são aparados. No recorte Santos–Manaus: 40 viagens com correspondência exata.
Sem correspondência aplicável: classe → tipo → padrão documentado. Exemplo container ship 243 navios do EU MRV (2018–2024); mantém-se o valor positivo mais recente por IMO; retiram-se os 2 menores e os 2 maiores; média dos 239 restantes = 9,322050 g/(t·nm). Fonte: eu_mrv_ship_type_trimmed_mean_1pct. 49 viagens no recorte.
1. Correspondência pelo IMO
2. Fallback robusto
A fonte e a regra aplicada ficam registradas no resultado.

## Slide 7: Corredores observados
Exemplos reais • Santos → Manaus voyage_9612789_00004 • Santos → Suape → Pecém → Manaus voyage_9612791_00011 • Santos → Rio → Suape → Pecém → Manaus voyage_9784661_00001 • Santos → Navegantes → Pecém → Manaus voyage_9852365_00011 Há 1 recorte sem escala e 88 com escalas; alguns não passam por Suape.
Santos → Manaus | 89 viagens históricas | 22 corredores
Como surge o valor representativo 1. Calcula-se a intensidade de cada recorte. 2. Ordenam-se as intensidades. 3. Usa-se o trabalho de transporte como peso. 4. Seleciona-se a mediana ponderada. Trabalho total: 3.153.328.821,755 t·nm. O ponto de 50% ocorre em voyage_9697002_00002. Resultado: 9,322050 g/(t·nm).

## Slide 8: Distância do cenário
Os 89 recortes alimentam a intensidade representativa. Eles não são colados para formar uma rota artificial. Para a remessa nova, o sistema seleciona uma única sequência observada. Como existe um recorte sem escala, usa Santos → Manaus. A distância vem da matriz marítima do CabotageLens. É modelada; não é uma trajetória AIS (Sistema de Identificação Automática).
Item | Valor
Rota | Santos → Manaus
Distância modelada | 6.112 km
Milhas náuticas | 3.300,216 nm

## Slide 9
Os pesos históricos da ANTAQ servem para construir a intensidade representativa. Eles não são somados à carga informada pelo usuário. Dados do cenário • carga: 14 t • distância: 3.300,216 nm • intensidade representativa: 9,322050 g/(t·nm) Combustível [kg] = intensidade × carga × distância ÷ 1.000 Combustível = 9,322050 × 14 × 3.300,216 ÷ 1.000 Combustível = 430,707 kg de VLSFO O cálculo é aplicado uma única vez à perna marítima completa.
Aplicação à remessa de 14 t

## Slide 10: 430,71 kg
Consumo modelado de VLSFO para Santos → Manaus com carga de 14 t
R$ 1.107,92
430,707 kg ÷ 1.000 × R$ 2.572,34/t | arquivo 17/11/2025; não é frete