## Slide 1: CabotageLens
Comparação porta a porta de custo modelado e emissões TTW
Estudo de caso: São Paulo, SP → Rio Branco, AC | Carga de 14 t

## Slide 2: −25,24% CO₂e
TTW: 3.041,62 kg no multimodal vs. 4.068,28 kg no rodoviário direto
−43,84% no custo
R$ 6.918,66 vs. R$ 12.318,68 — custo modelado de combustível

## Slide 3: A pergunta é porta a porta
Como comparar o transporte rodoviário direto e a alternativa com cabotagem?
Três critérios:
• distância total;
• custo modelado de combustível;
• emissões operacionais TTW.
Contribuição: uma cadeia rastreável de dados, hipóteses e resultados.

## Slide 4: Duas alternativas

## Slide 5: Caso São Paulo → Rio Branco
Origem: São Paulo, SP
Destino: Rio Branco, AC
Carga: 14 t
O usuário informa origem, destino e massa. O pipeline seleciona rotas, portos e dados para comparar as duas alternativas.
Campo | Valor do exemplo
Origem | São Paulo, SP
Destino | Rio Branco, AC
Carga | 14 toneladas

## Slide 6: O que entra na comparação
Emissões TTW
OpenRouteService para geocodificação e roteamento pela malha rodoviária.
Carga de 14 t → carreta de cinco eixos, rendimento de 2,30 km/L.
Diesel: 2,68 kg CO₂e/L.
VLSFO: 3,114 kg CO₂e/kg.
Escopo operacional TTW; não é WTW nem ACV.
Preços de diesel e VLSFO alimentam apenas o custo de combustível. Não representam frete, tarifa, contrato ou viabilidade comercial.
Rota
Veículo
Custo modelado
Mesmo caso, mesmos parâmetros e limites de interpretação.

## Slide 7: Fontes e proveniência dos dados
Rotas e acessos
Escalas e viagens observadas formam os recortes Santos–Manaus e registram portos intermediários.
Distância, carga, CO₂ e identificação por IMO ou tipo sustentam a intensidade marítima operacional.
Geocodificação e OpenRouteService, com cache, calculam os trechos rodoviários porta a porta.
ANP, Ship & Bunker e BCE alimentam preços; fatores TTW permanecem documentados e separados.
ANTAQ
EU MRV
Preços e fatores
Cada entrada tem origem, período, unidade e papel explícitos no cálculo.

## Slide 8: Do dado bruto ao cenário calculado
1. Normaliza ANTAQ e EU MRV.
2. Reconstrói viagens e subtrechos.
3. Agrega distância e intensidade com proveniência.
4. Gera artefatos rastreáveis para a aplicação.
1. Geocodifica origem e destino.
2. Seleciona portos e carrega rotas em cache.
3. Aplica preços, fatores e hipóteses vigentes.
4. Calcula cada perna e persiste o cenário no Supabase.
Pré-processamento reprodutível
Cálculo em execução
Metodologia modular, auditável e reproduzível.

## Slide 9: Cálculo marítimo em seis etapas 01 04 02 05 03 06
Recortes de viagem
ANTAQ
Carga por trecho
Trabalho de
transporte
Intensidade por
IMO ou tipo
Filtro P95 e média
ponderada
Consumo, custo
e TTW
Da viagem observada ao consumo, custo e emissões TTW.

## Slide 10: Cálculo rodoviário em seis etapas 01 04 02 05 03 06
Geocodificar
origem e destino
Rotear pela
malha rodoviária
Veículo
5 eixos · 2,30 km/L
Combustível
D ÷ η = 1.518,014 L
Custo do diesel
R$ 12.318,68
Emissões TTW
1.518,014 × 2,68
Uma viagem de 14 t: 3.491,431 km, consumo por eficiência e emissões operacionais TTW.

## Slide 11: Rodoviário direto: 3.491,431 km
Roteamento ORS: 3.491,431 km.
Consumo: 1.518,014 L de diesel.
O cálculo aplica rendimento de 2,30 km/L, preço médio de R$ 8,115/L e fator TTW de 2,68 kg CO₂e/L.
Origem | São Paulo, SP
Destino | Rio Branco, AC
OpenRouteService
Distância
3.491,431 km
Fonte para comparação: Google Maps

## Slide 12: 4.068,28 kg CO₂e
Emissões operacionais TTW na alternativa rodoviária direta
R$ 12.318,68
Custo modelado do combustível na alternativa rodoviária direta

## Slide 13: Portos e acessos terrestres
Pré-carriage — São Paulo → Porto de Santos: 86,170 km; 37,465 L; R$ 260,76; 100,41 kg CO₂e TTW. A origem está a 86 km do porto de embarque.
Portos selecionados por proximidade e serviço de cabotagem.
On-carriage — Porto de Manaus → Rio Branco: 1.403,691 km; 610,300 L; R$ 5.041,08; 1.635,60 kg CO₂e TTW. O último trecho rodoviário permanece material no balanço.

## Slide 14: Seleção de portos: critério e cálculo
A distância geodésica ordena portos próximos sem consumir chamadas de roteamento. No caso, Santos e Manaus formam a alternativa analisada.
Os acessos terrestres usam rotas rodoviárias; o trecho marítimo usa corredores observados. A métrica de seleção não substitui a distância de cada perna.
Escolha preliminar
Cálculo final
Haversine apoia a seleção; ORS e evidência marítima sustentam o resultado porta a porta.

## Slide 15: Portos sem dupla contagem
Movimentação do contêiner por RTGs e caminhões internos. Total: 4,820 L de diesel; R$ 34,25; 12,92 kg CO₂e TTW. Os proxies de terminal permanecem explícitos.
O consumo do navio atracado está incorporado à intensidade operacional do EU MRV. Por isso, o hoteling não é somado novamente como parcela separada: a decisão evita dupla contagem.
Operações no terminal
Hoteling
Operação no terminal é explícita; hoteling já está na intensidade marítima.

## Slide 16
• 89 recortes de viagem e 22 corredores observados entre Santos e Manaus.
• O P95 remove 2 recortes apenas do cálculo da distância: 87 recortes e 20 corredores.
• A intensidade de 9,009824 g/(t·nm) usa os 89 recortes.
• Há 1 subperna com Haversine fallback entre 391.
O modelo representa todos os corredores observados; não uma única rota ou um único navio.
Evidência marítima observada

## Slide 17: Reconstrução do trecho marítimo 01 04 02 05 03 06
Escalas ANTAQ
em sequência
Janelas Santos–Manaus
1 direta + 88 com escalas
391 subtrechos
1 fallback
P95 da distância
87 recortes · 20 corredores
EU MRV por IMO/tipo
9,009824 g/(t·nm)
Trecho modelado
6.094,975 km · 415,122 kg
89 recortes em 22 corredores; o P95 filtra somente a distância, não a intensidade.

## Slide 18
Distância Santos → Manaus
6.094,975 km (3.291,023 nm)
Consumo de VLSFO
415,122 kg para 14 t
Resultado marítimo
R$ 1.582,57 de custo modelado
1.292,69 kg CO₂e TTW
O efeito vem da intensidade por trabalho de transporte, não da distância isolada.
A perna marítima no balanço

## Slide 21: Comparação final do caso
Emissões TTW
7.584,836 km
+4.093,405 km | +117,24%
R$ 6.918,66
−R$ 5.400,02 | −43,84%
3.041,62 kg CO₂e
−1.026,66 kg | −25,24%
A rota é mais longa, mas reduz custo energético e emissões TTW sob as hipóteses deste caso.
Distância total
Custo modelado
Leitura
Alternativa multimodal em relação ao rodoviário direto.

## Slide 22: Validação externa do caso
ORS: 3.491,431 km.
Google Maps: 3.497 km.
Diferença: 5,569 km ou 0,16%.
A comparação verifica a ordem de grandeza da rota terrestre.
CabotageLens: 7.584,836 km e 3,042 t CO₂e.
Log-In: 7.595,9 km e 2,9 t CO₂e.
Diferenças: 0,15% na distância e 4,7% nas emissões.
Google Maps — rodoviário
Log-In — multimodal
As referências apoiam a plausibilidade; não calibram o modelo nem tornam os escopos idênticos.

## Slide 23: Custo de combustível não é frete
R$ 12.318,68 no rodoviário direto.
É custo modelado de diesel. Não inclui motorista, pedágio, depreciação, tributos, margem ou condições comerciais.
R$ 21.308,12 para 3.491 km e cinco eixos.
É piso mínimo regulatório com escopo remuneratório mais amplo que o combustível isolado.
CabotageLens
Referência ANTT
O custo de diesel equivale a 57,8% do piso ANTT; os valores respondem a perguntas diferentes.

## Slide 24: O que torna o resultado auditável
Persistência
Fonte, período, unidade e método acompanham preços, fatores e intensidades.
Contagens observadas, filtros e fallbacks impedem que ausência de dado pareça valor zero.
Caches e resultados de cenário são armazenados no Supabase para reuso controlado.
Fórmulas, unidades e parcelas por perna permitem refazer o cálculo e localizar diferenças.
Proveniência
Completude
Reprodutibilidade
Além do número final, o sistema preserva contexto suficiente para explicar e reproduzir o cenário.

## Slide 25: Limites e validade do resultado
• Caso específico; não prova superioridade universal.
• TTW CO₂e; não é WTW, ACV ou CO₂ isolado.
• Custo de energia; não é frete comercial.
• Preços, rotas e dados podem alterar o cenário.
• Fallbacks e operações permanecem explícitos.

## Slide 26: Escala para múltiplos destinos
Com origem fixa em São Paulo e carga de 14 t, o pipeline repete a comparação porta a porta para uma lista de cidades.
O mapa mostra onde a alternativa multimodal reduz mais o consumo e onde o rodoviário permanece vantajoso.
A visão amplia o caso sem transformar um único corredor em regra geral.
Verde: maior vantagem da alternativa multimodal
Amarelo: resultados semelhantes
Vermelho: maior vantagem da alternativa rodoviária direta

## Slide 27: Distância não basta
SP → Rio Branco: +117,24% distância; −43,84% custo modelado; −25,24% CO₂e TTW
cabotage-lens.streamlit.app