## Slide 1: CabotageLens
Comparação porta a porta de custo modelado e emissões TTW
Estudo de caso: São Paulo, SP → Rio Branco, AC | Carga de 14 t

## Slide 2: −25,24% CO₂e
TTW: 3.041,62 kg no multimodal vs. 4.068,28 kg no rodoviário direto
−43,84% no custo
R$ 6.918,66 vs. R$ 12.318,68 — custo modelado de combustível

## Slide 3: O caminhão domina a matriz
Cabotagem
65% da atividade de cargas.
É a referência imediata para viagens nacionais.
15% da atividade.
A participação permanece muito abaixo da rodovia.
11% da atividade.
É uma alternativa possível em ligações longas.
Participação modal não decide uma rota. A comparação precisa incluir toda a cadeia porta a porta.
Rodovia
Ferrovia
Implicação
Atividade de transporte em TKU no Brasil, 2015; dados citados no artigo.

## Slide 4: A pergunta é porta a porta
Como comparar o transporte rodoviário direto e a alternativa com cabotagem?
Três critérios:
• distância total;
• custo modelado de combustível;
• emissões operacionais TTW.
Contribuição: uma cadeia rastreável de dados, hipóteses e resultados.

## Slide 5: Objetivo e contribuição do trabalho
Construir uma ferramenta que compare a mesma remessa, origem e destino por rodovia direta e por uma cadeia com cabotagem.
Entregar distância, combustível, custo modelado e emissões TTW para as duas alternativas.
Reconstruir a perna marítima com viagens observadas da ANTAQ e intensidade do EU MRV.
Preservar fontes, hipóteses, filtros e fallbacks para que o resultado possa ser auditado.
Objetivo
Contribuição
Transformar uma escolha abstrata entre modais em uma comparação reproduzível.

## Slide 6: Duas alternativas

## Slide 7: Caso São Paulo → Rio Branco
Origem: São Paulo, SP
Destino: Rio Branco, AC
Carga: 14 t
O usuário informa origem, destino e massa. O pipeline seleciona rotas, portos e dados para comparar as duas alternativas.
Campo | Valor do exemplo
Origem | São Paulo, SP
Destino | Rio Branco, AC
Carga | 14 toneladas

## Slide 8: Quatro conceitos orientam a leitura
Trabalho de transporte
A mesma carga deve sair da mesma origem e chegar ao mesmo destino.
Consideram a queima do combustível durante o transporte; não incluem WTW ou ACV.
Carga × distância, em t·nm. É o peso usado para agregar a intensidade marítima.
Representa combustível e energia. Não é frete, tarifa, contrato ou viabilidade comercial.
Unidade funcional
Emissões TTW
Custo modelado
Essas definições mantêm as duas alternativas comparáveis.

## Slide 9: O que entra na comparação
Emissões TTW
OpenRouteService para geocodificação e roteamento pela malha rodoviária.
Carga de 14 t → carreta de cinco eixos, rendimento de 2,30 km/L.
Diesel: 2,68 kg CO₂e/L.
VLSFO: 3,114 kg CO₂e/kg.
Escopo operacional TTW; não é WTW nem ACV.
Preços de diesel e VLSFO alimentam apenas o custo de combustível. Não representam frete, tarifa, contrato ou viabilidade comercial.
Rota
Veículo
Custo modelado
Mesmo caso, mesmos parâmetros e limites de interpretação.

## Slide 10: Fontes e proveniência dos dados
Rotas e acessos
Escalas e viagens observadas formam os recortes Santos–Manaus e registram portos intermediários.
Distância, carga, CO₂ e identificação por IMO ou tipo sustentam a intensidade marítima operacional.
Geocodificação e OpenRouteService, com cache, calculam os trechos rodoviários porta a porta.
ANP, Ship & Bunker e BCE alimentam preços; fatores TTW permanecem documentados e separados.
ANTAQ
EU MRV
Preços e fatores
Cada entrada tem origem, período, unidade e papel explícitos no cálculo.

## Slide 11: Do dado bruto ao cenário calculado
1. Normaliza ANTAQ e EU MRV.
2. Reconstrói viagens e subtrechos.
3. Agrega distância e intensidade com proveniência.
4. Gera artefatos rastreáveis para a aplicação.
1. Geocodifica origem e destino.
2. Seleciona portos e carrega rotas em cache.
3. Aplica preços, fatores e hipóteses vigentes.
4. Calcula cada perna e persiste o cenário no Supabase.
Pré-processamento reprodutível
Cálculo em execução
Metodologia modular, auditável e reproduzível.

## Slide 12: Do cenário informado ao resultado 01 04 02 05 03 06
Origem, destino
e massa
Coordenadas e
rota rodoviária
Alternativa
rodoviária
Portos, acessos
e cabotagem
Combustível,
custo e TTW
Totais, avisos
e persistência
As duas alternativas reutilizam a mesma origem, destino e massa.

## Slide 13: Cálculo rodoviário em seis etapas 01 04 02 05 03 06
Geocodificar
origem e destino
Rotear pela
malha rodoviária
Veículo
5 eixos · 2,30 km/L
Combustível
D ÷ η = 1.518,014 L
Custo do diesel
R$ 12.318,68
Emissões TTW
1.518,014 × 2,68
Uma viagem de 14 t: 3.491,431 km, consumo por eficiência e emissões operacionais TTW.

## Slide 14: A massa define o veículo
Até 18 t: carreta, 5 eixos, 2,3 km/L.
18–30 t: carreta, 6 eixos, 2,0 km/L.
30–40 t: bitrem, 7 eixos, 2,0 km/L.
Acima de 40 t: rodotrem, 9 eixos, 2,0 km/L.
Carreta de cinco eixos, uma viagem carregada e eficiência de 2,3 km/L.
Preço do diesel: média entre SP e AC, R$ 8,115/L.
Fator TTW: 2,68 kg CO₂e/L.
Regra automática
Caso de 14 t
Regra de consumo; não é verificação legal de peso nem planejamento de frota.

## Slide 15: Rodoviário: quatro contas
Custo
V = N × D ÷ η
1 × 3.491,431 ÷ 2,3
= 1.518,014 L
(6,960 + 9,270) ÷ 2
= R$ 8,115/L
C = V × P
1.518,014 × 8,115
= R$ 12.318,68
E = V × 2,68
= 4.068,28 kg CO₂e
Consumo
Preço médio
Emissões TTW
Cada equação preserva unidade, parâmetro e resultado intermediário.

## Slide 16: Rodoviário direto: 3.491,431 km
Roteamento ORS: 3.491,431 km.
Consumo: 1.518,014 L de diesel.
O cálculo aplica rendimento de 2,30 km/L, preço médio de R$ 8,115/L e fator TTW de 2,68 kg CO₂e/L.
Origem | São Paulo, SP
Destino | Rio Branco, AC
OpenRouteService
Distância
3.491,431 km
Fonte para comparação: Google Maps

## Slide 17: 4.068,28 kg CO₂e
Emissões operacionais TTW na alternativa rodoviária direta
R$ 12.318,68
Custo modelado do combustível na alternativa rodoviária direta

## Slide 18: Quatro etapas da cadeia multimodal
Operações portuárias
São Paulo → Santos
86,170 km
37,465 L de diesel
Santos → Manaus
6.094,975 km
415,122 kg de VLSFO
Movimentação em Santos e Manaus
4,820 L de diesel
Manaus → Rio Branco
1.403,691 km
610,300 L de diesel
First mile
Navegação
Last mile
Nenhuma etapa é omitida para favorecer a cabotagem.

## Slide 19: Seleção de portos: critério e cálculo
A distância geodésica ordena portos próximos sem consumir chamadas de roteamento. No caso, Santos e Manaus formam a alternativa analisada.
Os acessos terrestres usam rotas rodoviárias; o trecho marítimo usa corredores observados. A métrica de seleção não substitui a distância de cada perna.
Escolha preliminar
Cálculo final
Haversine apoia a seleção; ORS e evidência marítima sustentam o resultado porta a porta.

## Slide 20: Portos e acessos terrestres
Pré-carriage — São Paulo → Porto de Santos: 86,170 km; 37,465 L; R$ 260,76; 100,41 kg CO₂e TTW. A origem está a 86 km do porto de embarque.
Portos selecionados por proximidade e serviço de cabotagem.
On-carriage — Porto de Manaus → Rio Branco: 1.403,691 km; 610,300 L; R$ 5.041,08; 1.635,60 kg CO₂e TTW. O último trecho rodoviário permanece material no balanço.

## Slide 21: Consumo portuário por atividade
Caminhão interno
14 t → 1 TEU
A mesma unidade é movimentada no embarque e no desembarque.
4 movimentos por TEU
0,355148 L por movimento
2 movimentos por TEU
0,494671 L por movimento
2 × [(4 × 0,355148) + (2 × 0,494671)]
= 4,820 L de diesel
Remessa
RTG
Dois terminais
Uma remessa de 14 t equivale a 1 TEU e passa por dois terminais.

## Slide 22: Portos sem dupla contagem
Movimentação do contêiner por RTGs e caminhões internos. Total: 4,820 L de diesel; R$ 34,25; 12,92 kg CO₂e TTW. Os proxies de terminal permanecem explícitos.
O consumo do navio atracado está incorporado à intensidade operacional do EU MRV. Por isso, o hoteling não é somado novamente como parcela separada: a decisão evita dupla contagem.
Operações no terminal
Hoteling
Operação no terminal é explícita; hoteling já está na intensidade marítima.

## Slide 23: ANTAQ e EU MRV se complementam
Carga informa embarques e desembarques. Atracação informa porto, data e navio.
O IDAtracacao liga as tabelas; a ordem das escalas reconstrói a viagem e a carga a bordo em cada subtrecho.
O número IMO procura o mesmo navio na base europeia.
O indicador anual de combustível por trabalho de transporte fornece a intensidade em g/(t·nm), individual ou por grupo documentado.
ANTAQ — atividade
EU MRV — desempenho
Nenhuma base entrega sozinha a viagem observada e sua intensidade.

## Slide 24
• 89 recortes de viagem e 22 corredores observados entre Santos e Manaus.
• O P95 remove 2 recortes apenas do cálculo da distância: 87 recortes e 20 corredores.
• A intensidade de 9,009824 g/(t·nm) usa os 89 recortes.
• Há 1 subperna com Haversine fallback entre 391.
O modelo representa todos os corredores observados; não uma única rota ou um único navio.
Evidência marítima observada

## Slide 25: Viagem reconstruída por subtrecho 01 04 02 05 03 06
Santos → Suape
1.259,179 nm
Suape → Pecém
507,806 nm
Pecém → Manaus
1.185,594 nm
Carga varia
12.859 → 16.718 → 12.326 t
Trabalho total
39,295 milhões t·nm
IMO 9612791
7,43 g/(t·nm)
A carga muda em cada escala; por isso o cálculo é feito por subtrecho.

## Slide 26: Hierarquia do fallback marítimo 01 04 02 05 03 06
Mesmo IMO
valor positivo recente
Classe do navio
quando disponível
Tipo do navio
fallback mais amplo
P95 do grupo
sinaliza anomalia
Média P1–P99
reduz extremos
Proveniência
fonte e amostra registradas
O fallback mantém a viagem observada e registra a origem do valor aplicado.

## Slide 27: Reconstrução do trecho marítimo 01 04 02 05 03 06
Escalas ANTAQ
em sequência
Janelas Santos–Manaus
1 direta + 88 com escalas
391 subtrechos
1 fallback
P95 da distância
87 recortes · 20 corredores
EU MRV por IMO/tipo
9,009824 g/(t·nm)
Trecho modelado
6.094,975 km · 415,122 kg
89 recortes em 22 corredores; o P95 filtra somente a distância, não a intensidade.

## Slide 28: Regras de distância e intensidade
87 recortes em 20 corredores, após o P95 de 6.975,000 km.
Cada distância completa é ponderada pela carga média a bordo.
Resultado: 6.094,975 km.
Todos os 89 recortes em 22 corredores permanecem.
Cada intensidade é ponderada pelo trabalho de transporte.
Resultado: 9,009824 g/(t·nm).
Distância representativa
Intensidade representativa
Dois recortes acima do P95 saem apenas da distância.

## Slide 29: Indicadores aplicados à remessa
VLSFO
3.291,023 nm
Distância representativa Santos–Manaus
14 × 3.291,023
= 46.074,322 t·nm
9,009824 × 46.074,322 ÷ 1.000
= 415,122 kg
R$ 1.582,57
1.292,69 kg CO₂e TTW
Distância
Trabalho simulado
Resultado marítimo
O consumo histórico das viagens não é somado diretamente ao novo cenário.

## Slide 30
Distância Santos → Manaus
6.094,975 km (3.291,023 nm)
Consumo de VLSFO
415,122 kg para 14 t
Resultado marítimo
R$ 1.582,57 de custo modelado
1.292,69 kg CO₂e TTW
O efeito vem da intensidade por trabalho de transporte, não da distância isolada.
A perna marítima no balanço

## Slide 33: Comparação final do caso
Emissões TTW
7.584,836 km
+4.093,405 km | +117,24%
R$ 6.918,66
−R$ 5.400,02 | −43,84%
3.041,62 kg CO₂e
−1.026,66 kg | −25,24%
A rota é mais longa, mas reduz custo energético e emissões TTW sob as hipóteses deste caso.
Distância total
Custo modelado
Leitura
Alternativa multimodal em relação ao rodoviário direto.

## Slide 34: A etapa dominante de cada indicador
Emissões TTW
A navegação representa 80,4% dos 7.584,836 km.
O last mile concentra 72,9% do total de R$ 6.918,66.
Last mile: 53,8%.
Navegação: 42,5%.
As duas etapas explicam quase todo o total.
A vantagem marítima não elimina o peso dos acessos. Neste caso, o trecho Manaus–Rio Branco é decisivo.
Distância
Custo modelado
Leitura
Participações aproximadas no total multimodal deste caso.

## Slide 35: Validação externa do caso
ORS: 3.491,431 km.
Google Maps: 3.497 km.
Diferença: 5,569 km ou 0,16%.
A comparação verifica a ordem de grandeza da rota terrestre.
CabotageLens: 7.584,836 km e 3,042 t CO₂e.
Log-In: 7.595,9 km e 2,9 t CO₂e.
Diferenças: 0,15% na distância e 4,7% nas emissões.
Google Maps — rodoviário
Log-In — multimodal
As referências apoiam a plausibilidade; não calibram o modelo nem tornam os escopos idênticos.

## Slide 36: Custo de combustível não é frete
R$ 12.318,68 no rodoviário direto.
É custo modelado de diesel. Não inclui motorista, pedágio, depreciação, tributos, margem ou condições comerciais.
R$ 21.308,12 para 3.491 km e cinco eixos.
É piso mínimo regulatório com escopo remuneratório mais amplo que o combustível isolado.
CabotageLens
Referência ANTT
O custo de diesel equivale a 57,8% do piso ANTT; os valores respondem a perguntas diferentes.

## Slide 37: O que torna o resultado auditável
Persistência
Fonte, período, unidade e método acompanham preços, fatores e intensidades.
Contagens observadas, filtros e fallbacks impedem que ausência de dado pareça valor zero.
Caches e resultados de cenário são armazenados no Supabase para reuso controlado.
Fórmulas, unidades e parcelas por perna permitem refazer o cálculo e localizar diferenças.
Proveniência
Completude
Reprodutibilidade
Além do número final, o sistema preserva contexto suficiente para explicar e reproduzir o cenário.

## Slide 38: Escala para múltiplos destinos
Com origem fixa em São Paulo e carga de 14 t, o pipeline repete a comparação porta a porta para uma lista de cidades.
O mapa mostra onde a alternativa multimodal reduz mais o consumo e onde o rodoviário permanece vantajoso.
A visão amplia o caso sem transformar um único corredor em regra geral.
Verde: maior vantagem da alternativa multimodal
Amarelo: resultados semelhantes
Vermelho: maior vantagem da alternativa rodoviária direta

## Slide 39: Limites e validade do resultado
• Caso específico; não prova superioridade universal.
• TTW CO₂e; não é WTW, ACV ou CO₂ isolado.
• Custo de energia; não é frete comercial.
• Preços, rotas e dados podem alterar o cenário.
• Fallbacks e operações permanecem explícitos.

## Slide 40: Distância não basta
SP → Rio Branco: +117,24% distância; −43,84% custo modelado; −25,24% CO₂e TTW
cabotage-lens.streamlit.app