## Slide 1: CabotageLens
Trabalho Final — comparação porta a porta de custo modelado e emissões TTW
Estudo de caso: São Paulo, SP → Rio Branco, AC | Carga de 14 t

## Slide 2: −25,24% CO₂e
TTW: 3.041,62 kg no multimodal versus 4.068,28 kg no rodoviário direto
−43,84% no custo
R$ 6.918,66 versus R$ 12.318,68 — custo modelado de combustíveis

## Slide 3: O contexto modal brasileiro
A rodovia responde por 65% da atividade de transporte de cargas apresentada no artigo.
A cabotagem aparece com 11%: relevante, mas ainda distante do modal dominante.
Essa participação não prova vantagem em uma rota específica; ela apenas justifica investigar alternativas porta a porta.
Atividade de transporte em TKU no Brasil, 2015 — figura citada no artigo.

## Slide 4: A pergunta de pesquisa é porta a porta
Como comparar o transporte rodoviário direto e uma alternativa com cabotagem para a mesma remessa?
A comparação precisa manter: origem e destino finais; massa transportada; acessos terrestres; navegação; operações portuárias; e o mesmo limite de emissões.
Os critérios são distância total, custo modelado de combustível e emissões operacionais TTW.

## Slide 5: Objetivo e contribuição do trabalho
Comparar a mesma remessa, origem e destino por duas alternativas: rodoviária direta e cadeia multimodal com cabotagem.
Entregar distância, consumo, custo de energia e emissões TTW por perna e no total.
Reconstruir a perna marítima com viagens observadas da ANTAQ e desempenho do EU MRV.
Preservar fontes, hipóteses, filtros, fallbacks e resultados intermediários.
Objetivo
Contribuição
Transformar a escolha entre modais em uma comparação reproduzível.

## Slide 6: Comparação de cadeia completa
A alternativa rodoviária vai diretamente da origem ao destino.
A alternativa multimodal inclui first mile, terminais, navegação e last mile.
Todas as parcelas pertencem à mesma unidade funcional.
A maior eficiência do navio por trabalho de transporte não elimina acessos longos, transbordos ou operações portuárias.
A vantagem precisa surgir do balanço completo do corredor.
Porta a porta
Implicação metodológica
Um modal não é comparável quando apenas sua perna principal é contabilizada.

## Slide 7: Fronteiras de emissões
ACV / LCA
Queima do combustível durante a operação do veículo ou navio.
Inclui produção, processamento e distribuição do combustível antes da queima.
Pode incluir infraestrutura, fabricação, manutenção e outras etapas do ciclo de vida.
Comparar TTW com TTW; diferenças de fronteira são declaradas, não ocultadas.
TTW
WTW
Regra do trabalho
O TF adota emissões operacionais TTW e identifica quando uma referência usa outro escopo.

## Slide 8: O que entra e o que fica fora
Não incluído
Distâncias, consumo de diesel e VLSFO, operações portuárias e emissões TTW.
Somente combustível e energia associados às pernas calculadas.
Pedágio, motorista, depreciação, tributos, margem, tarifa e contrato de frete.
O estudo compara cenários modelados; não demonstra viabilidade comercial universal.
Incluído
Custo incluído
Interpretação
O resultado é técnico e operacional; não é uma cotação comercial.

## Slide 9: Metodologia em seis blocos 01 04 02 05 03 06
Definir caso
origem, destino, massa
Calcular rota
rodoviária direta
Selecionar portos
e acessos
Reconstruir
viagens ANTAQ
Aplicar preços,
fatores e EU MRV
Comparar, auditar
e persistir
A ordem do cálculo preserva a rastreabilidade do dado bruto ao resultado.

## Slide 10: Unidade funcional e caso estudado
Uma remessa carregada deve sair da mesma origem e chegar ao mesmo destino em ambas as alternativas. A massa de 14 t corresponde a 1 TEU no modelo portuário.
Campo | Valor do exemplo
Origem | São Paulo, SP
Destino | Rio Branco, AC
Carga | 14 toneladas

## Slide 11: Duas alternativas para a mesma remessa

## Slide 12: Símbolos e unidades
Consumo
D em km nas pernas terrestres; milhas náuticas na agregação marítima.
W = massa × distância, em t·nm; peso da intensidade marítima.
Diesel em litros; VLSFO em quilogramas para a remessa simulada.
Custo em R$ e emissões operacionais em kg CO₂e TTW.
Distância
Trabalho de transporte
Resultados
Cada equação mantém consistência dimensional e um significado físico explícito.

## Slide 13: Seleção do veículo rodoviário
Até 18 t: carreta, 5 eixos, 2,3 km/L.
18–30 t: carreta, 6 eixos, 2,0 km/L.
30–40 t: bitrem, 7 eixos, 2,0 km/L.
Carga: 14 t.
Veículo: carreta de cinco eixos.
Número de viagens: 1.
Rendimento adotado: 2,30 km/L.
Regra automática
Aplicação ao caso
A regra é de modelagem de consumo; não substitui verificação legal de peso ou planejamento de frota.

## Slide 14: Consumo rodoviário
Resultado
V = N × D ÷ η
N = 1 viagem
D = 3.491,431 km
η = 2,30 km/L
V = 1.518,014 L de diesel
O volume é calculado para uma viagem carregada de 14 t.
Equação
Entradas
Leitura
A distância vem do roteamento; o consumo resulta da eficiência adotada.

## Slide 15: Preço do diesel e custo modelado
Preço aplicado
R$ 6,960/L
R$ 9,270/L
(6,960 + 9,270) ÷ 2 = R$ 8,115/L
1.518,014 × 8,115 = R$ 12.318,68
São Paulo
Acre
Custo
O preço médio representa as duas extremidades do corredor.

## Slide 16: Emissões TTW do rodoviário direto
Equação
2,68 kg CO₂e por litro de diesel
1.518,014 L
E = V × 2,68
4.068,28 kg CO₂e TTW
Fator
Consumo
Resultado
O fator é aplicado ao diesel efetivamente estimado para o caso.

## Slide 17: Resultado consolidado — rodoviário direto
A alternativa de referência é uma única viagem rodoviária de São Paulo a Rio Branco. O custo apresentado continua restrito ao diesel.
Indicador | Resultado
Distância | 3.491,431 km
Diesel | 1.518,014 L
Custo e TTW | R$ 12.318,68 ¦ 4.068,28 kg

## Slide 18: Quatro componentes multimodais
Portos
São Paulo → Santos
86,170 km
Santos → Manaus
6.094,975 km
Movimentação em Santos e Manaus
4,820 L diesel
Manaus → Rio Branco
1.403,691 km
First mile
Navegação
Last mile
Nenhuma etapa é omitida para favorecer a cabotagem.

## Slide 19: Seleção dos portos
Portos candidatos são ordenados por proximidade geodésica à origem e ao destino.
A busca evita consumir chamadas de roteamento antes de identificar alternativas plausíveis.
Embarque: Porto de Santos.
Desembarque: Porto de Manaus.
Os acessos usam rota rodoviária; a perna marítima usa corredores observados.
Escolha preliminar
Caso selecionado
Haversine apoia a escolha; rotas e corredores observados sustentam o resultado final.

## Slide 20: First mile e last mile
86,170 km
37,465 L de diesel
R$ 260,76
100,41 kg CO₂e TTW
Haversine de seleção: 59,601 km.
1.403,691 km
610,300 L de diesel
R$ 5.041,08
1.635,60 kg CO₂e TTW
Haversine de seleção: 1.149,569 km.
São Paulo → Santos
Manaus → Rio Branco
Os acessos terrestres são calculados com a mesma lógica do rodoviário direto.

## Slide 21: Operações portuárias por atividade
Caminhão interno
14 t → 1 TEU
4 movimentos × 0,355148 L por movimento
2 movimentos × 0,494671 L por movimento
2 × [(4 × 0,355148) + (2 × 0,494671)] = 4,820 L
Conversão
RTG
Dois terminais
Uma remessa de 14 t equivale a 1 TEU e passa por dois terminais.

## Slide 22: Portos sem dupla contagem
Movimentação por RTGs e caminhões internos.
Total: 4,820 L de diesel; R$ 34,25; 12,92 kg CO₂e TTW.
Os proxies permanecem explícitos.
O consumo do navio atracado já integra a intensidade operacional do EU MRV.
Por isso, não é acrescentado novamente como parcela separada.
Operações no terminal
Hoteling
A fronteira separa atividade de terminal e operação do navio atracado.

## Slide 23: Metodologia da perna marítima 01 04 02 05 03 06
Unir Carga e
Atracação
Ordenar escalas
e formar viagens
Reconstruir
subtrechos
Calcular carga a
bordo e t·nm
Aplicar intensidade
IMO/classe/tipo
Agregar distância
e intensidade
ANTAQ descreve a atividade; EU MRV fornece o desempenho operacional.

## Slide 24: ANTAQ: tabelas complementares
Informa embarques e desembarques por atracação.
Permite atualizar a massa a bordo a cada escala e calcular o trabalho de transporte de cada subtrecho.
Informa porto, data, embarcação e número IMO.
A ordem temporal das atracações reconstrói a sequência observada da viagem.
Tabela Carga
Tabela Atracação
O identificador de atracação conecta carga, porto, data e navio.

## Slide 25: Campos da tabela Carga
Massa
IDAtracacao conecta a movimentação à escala correspondente.
Identifica embarque ou desembarque da carga.
VLPesoCargaBruta informa a massa movimentada, em toneladas.
A carga a bordo é atualizada antes de calcular cada t·nm.
Ligação
Sentido
Uso
Os campos selecionados respondem à pergunta: quanto entrou ou saiu em cada escala?

## Slide 26: Campos da tabela Atracação
Navio
Local da escala e papel no corredor observado.
Datas de chegada/saída ordenam as atracações da viagem.
Nome, tipo e número IMO identificam a embarcação.
A sequência forma os subtrechos Santos–Suape–Pecém–Manaus.
Porto
Tempo
Uso
Os registros ordenam o percurso e ligam a viagem à intensidade do navio.

## Slide 27: Viagem observada reconstruída 01 04 02 05 03 06
Santos → Suape
1.259,179 nm
Suape → Pecém
507,806 nm
Pecém → Manaus
1.185,594 nm
Carga a bordo
12.859 → 16.718 → 12.326 t
Trabalho total
39,295 milhões t·nm
IMO 9612791
7,43 g/(t·nm)
voyage_9612791_00011 — a carga muda em cada escala.

## Slide 28: EU MRV: intensidade por IMO
O número IMO da atracação brasileira procura o mesmo navio na base europeia.
O indicador anual relaciona consumo operacional e trabalho de transporte.
Para o IMO 9612791, o valor utilizado é 7,43 g/(t·nm).
A origem do valor e o ano permanecem registrados para auditoria.
Identificação direta
Aplicação
A primeira escolha é sempre o desempenho positivo mais recente do navio observado.

## Slide 29: Anomalias e estatística robusta
Estimativa robusta
Navios da mesma classe ou do mesmo tipo, conforme a disponibilidade.
P95 do grupo sinaliza intensidade direta anômala.
Média após aparar P1–P99 reduz influência de extremos.
O resultado registra fonte, nível de fallback e tamanho da amostra.
Grupo comparável
Limiar
Rastreabilidade
O objetivo é sinalizar valores extremos sem apagar a viagem observada.

## Slide 30: Hierarquia do fallback marítimo 01 04 02 05 03 06
Mesmo IMO
valor recente positivo
Classe do navio
quando disponível
Tipo do navio
fallback mais amplo
P95 do grupo
sinaliza anomalia
Média P1–P99
reduz extremos
Proveniência
e amostra registradas
A hierarquia preserva o corredor observado e torna a substituição explícita.

## Slide 31: Exemplo: grupo container ship
Amostra robusta
243 registros do tipo container ship
24,073 g/(t·nm)
239 registros após o corte P1–P99
9,322050 g/(t·nm)
Amostra inicial
P95
Média robusta
A estatística do grupo sustenta os fallbacks usados quando o IMO direto é ausente ou anômalo.

## Slide 32: Trabalho por subtrecho 01 04 02 05 03 06
Ordenar portos
da viagem
Atualizar massa
a bordo
Medir distância
do subtrecho
Calcular Wᵢ
= cargaᵢ × distânciaᵢ
Somar trabalho
da viagem
Ponderar intensidade
pelos t·nm
A intensidade marítima é ponderada pelo que cada viagem efetivamente transportou.

## Slide 33: Intensidade Santos–Manaus
89 recortes de viagem em 22 corredores.
19 com valor por IMO; 49 com fallback de tipo sem IMO utilizável; 21 com fallback após tratamento de anomalia.
Trabalho total: 3.153.328.821,755 t·nm.
Cada intensidade é ponderada pelo trabalho de transporte.
Resultado: 9,009824 g/(t·nm).
Evidência
Agregação
Todos os corredores observados entre origem e destino contribuem para a intensidade.

## Slide 34: Distância marítima representativa
P95 = 6.975,000 km.
Dois recortes acima do limiar saem apenas da distância representativa.
Restam 87 recortes e 20 corredores.
Distância ponderada pela carga média a bordo: 6.094,975 km.
Equivalente a 3.291,023 milhas náuticas.
Em 391 subtrechos, houve 1 fallback Haversine.
Tratamento da distância
Resultado
O filtro de distância não altera a amostra usada na intensidade.

## Slide 35: Indicador marítimo para 14 t
VLSFO
3.291,023 nm
14 × 3.291,023 = 46.074,322 t·nm
9,009824 × 46.074,322 ÷ 1.000 = 415,122 kg
R$ 1.582,57 | 1.292,69 kg CO₂e TTW
Distância
Trabalho simulado
Resultado
O consumo histórico não é somado; a intensidade representativa é aplicada ao novo cenário.

## Slide 36: Fatores e preços multimodais
Preço VLSFO
2,68 kg CO₂e/L
3,114 kg CO₂e/kg
US$ 741,50/t × R$ 5,141345/US$ = R$ 3,812/kg
Aplicado conforme os estados das pernas terrestres.
Diesel
VLSFO
Preço diesel
Os fatores de emissão permanecem separados dos preços de combustível.

## Slide 37: Resultado consolidado — alternativa multimodal
O total reúne acessos terrestres, navegação e operações portuárias. A distância dos terminais não é acrescentada como percurso separado.
Etapa | Resultado
Acessos | 1.489,861 km ¦ 647,765 L
Marítimo | 6.094,975 km ¦ 415,122 kg
Total | R$ 6.918,66 ¦ 3.041,62 kg

## Slide 38: Comparação final do caso
Emissões TTW
7.584,836 km
+4.093,405 km | +117,24%
R$ 6.918,66
−R$ 5.400,02 | −43,84%
3.041,62 kg CO₂e
−1.026,66 kg | −25,24%
A rota é mais longa, mas reduz energia e TTW sob as hipóteses deste caso.
Distância total
Custo modelado
Leitura
Alternativa multimodal em relação ao rodoviário direto.

## Slide 39: Arquitetura computacional 01 04 02 05 03 06
Streamlit
interface e estado
Geocodificação
e roteamento
Módulos de custo
e emissões
ANTAQ + EU MRV
pré-processamento
Supabase
cache e resultados
Logs, avisos
e proveniência
A aplicação separa interface, domínio, dados e persistência para manter o cálculo auditável.

## Slide 40: Entradas, geocodificação e validação
Origem, destino e massa são informados pelo usuário.
A geocodificação retorna latitude, longitude, provedor e contexto do local.
Resultados válidos podem ser reutilizados pelo cache.
O ponto é verificado contra referência externa e coerência geográfica.
A distância entre coordenadas é calculada e documentada; divergências materiais são sinalizadas.
Entradas
Validação
A aplicação transforma textos de localização em coordenadas antes de qualquer rota.

## Slide 41: Validação das coordenadas
Google Maps: latitude −23,560017; longitude −46,727769.
O ponto corresponde à Avenida Professor Luciano Gualberto, em São Paulo.
Motor: latitude −23,558808; longitude −46,730357.
Separação aproximada: 296 m.
A diferença é compatível com variações de posicionamento de endereço.
Referência externa
Motor e diferença
As coordenadas são apresentadas no contexto da geocodificação e da referência externa.

## Slide 42: Rota rodoviária e validação externa
OpenRouteService: 3.491,431 km.
Google Maps: 3.497 km.
Diferença: 5,569 km, ou 0,16%.
A comparação verifica a ordem de grandeza da rota terrestre; não calibra automaticamente o provedor.
Origem | São Paulo, SP
Destino | Rio Branco, AC
OpenRouteService
Distância
3.491,431 km
Validação externa: Google Maps, 3.497 km

## Slide 43: Atualização do preço do diesel
A aplicação tenta atualizar os preços vigentes a partir da fonte configurada.
Os valores de São Paulo e Acre alimentam as pernas correspondentes e a média do rodoviário direto.
Falha da fonte não transforma ausência em zero.
O último preço válido é preservado e a proveniência informa se o valor é atualizado, armazenado ou fallback documentado.
Fluxo de atualização
Comportamento seguro
O cálculo registra valor, unidade, local, período e origem da informação.

## Slide 44: Pipeline rodoviário em execução 01 04 02 05 03 06
Geocodificar
os pontos
Consultar cache
de rota
Rotear com ORS
quando necessário
Selecionar veículo
e eficiência
Aplicar preço
e fator TTW
Persistir pernas,
totais e avisos
O mesmo caminho computacional é reutilizado no rodoviário direto e nos acessos.

## Slide 45: Conversão do preço de VLSFO
Conversão
US$ 741,50 por tonelada métrica
R$ 5,141345 por US$
741,50 × 5,141345 = R$ 3.812,31/t
R$ 3,81231 por kg de VLSFO
Cotação bunker
Câmbio
Preço aplicado
A unidade final precisa ser compatível com o consumo marítimo em quilogramas.

## Slide 46: Preparação do SeaMatrix 01 04 02 05 03 06
Normalizar portos
e identificadores
Formar viagens
por navio e tempo
Gerar janelas
origem–destino
Calcular distâncias
e trabalhos
Resolver intensidade
com proveniência
Agregar matriz
para uso no app
O artefato compilado evita reconstruir todas as viagens durante cada interação do usuário.

## Slide 47: SeaMatrix: distâncias
Suape → Pecém
6.094,975 km
Corredores reconstruídos com escalas observadas
Distância agregada sobre viagens compatíveis
P95 remove extremos somente do indicador de distância.
Santos → Manaus
Santos → Suape
Regra
Exemplos da matriz compilada entre portos observados no artigo.

## Slide 48: SeaMatrix: intensidades
Fallback
9,009824 g/(t·nm)
Preferência por indicador direto do IMO observado
Classe ou tipo quando o IMO é ausente ou anômalo
Cada viagem contribui conforme seu trabalho de transporte.
Santos → Manaus
Mesma embarcação
Peso
A intensidade é uma propriedade agregada do corredor e da evidência disponível.

## Slide 49: Implementação de portos e acessos
Portos candidatos são filtrados por cadastro, proximidade e disponibilidade de corredor marítimo.
Santos e Manaus são escolhidos para o caso estudado.
Após a escolha, first e last mile usam rotas terrestres completas.
A distância Haversine não substitui o ORS nos totais do cenário.
Seleção
Cálculo
A seleção de porto e o cálculo de acesso são etapas distintas.

## Slide 50: Lookup marítimo Santos–Manaus
Subtrechos
89 recortes de viagem
22 sequências observadas
391 subtrechos; 1 fallback Haversine
19 IMO | 49 tipo sem IMO | 21 tipo após anomalia
Recortes
Corredores
Intensidade
A compilação preserva quantidades observadas e a origem da intensidade aplicada.

## Slide 51: Montagem do resultado final 01 04 02 05 03 06
Somar first mile
e last mile
Adicionar consumo
portuário
Aplicar indicador
marítimo
Somar distância,
custo e TTW
Calcular diferenças
absolutas e percentuais
Exibir fontes,
avisos e limitações
O resultado agregado continua decomponível em cada parcela do cálculo.

## Slide 52: Auditoria e persistência
Persistência
Fonte, período, unidade, método e nível de fallback.
Ausência de dado aparece como indisponível ou parcial, nunca como zero implícito.
Caches de rota e resultados de cenário são armazenados no Supabase.
Parâmetros, versões e parcelas permitem refazer e explicar o cálculo.
Proveniência
Completude
Reprodutibilidade
O número final vem acompanhado do contexto necessário para reproduzi-lo.

## Slide 53: Router: comparação detalhada de um caso
O usuário informa origem, destino e carga.
A tela apresenta as duas alternativas, mapas, pernas, distância, consumo, custo modelado, emissões TTW e avisos de proveniência.
O foco é explicar um cenário porta a porta com detalhes auditáveis.
Mapa do Router — acessos terrestres e corredor marítimo no mesmo cenário.

## Slide 54: Heatmap: comparação em múltiplos destinos
Com origem e carga fixas, o pipeline repete a comparação para várias cidades.
As cores indicam onde a alternativa multimodal ganha ou perde sob o indicador selecionado.
A visão amplia o estudo sem transformar o caso São Paulo–Rio Branco em regra geral.
Verde: maior vantagem multimodal | amarelo: resultados próximos | vermelho: vantagem rodoviária.

## Slide 55: Comparação externa — Aliança
A calculadora pública usa São Paulo → Abaetetuba, 20 t e 2 TEU: não é o mesmo caso do TF.
O material é útil para verificar ordem de grandeza e a lógica de cadeia multimodal.
A comparação válida é apenas entre resultados TTW declarados; não se força equivalência de rota, carga ou fronteira.
Cenário externo diferente — referência de plausibilidade, não calibração.

## Slide 56: Comparação externa — Log-In
Para São Paulo → Rio Branco, a Log-In apresenta 7.595,9 km e 2,9 t CO₂e no multimodal.
CabotageLens: 7.584,836 km e 3,042 t CO₂e TTW.
Diferenças: 0,15% na distância e 4,7% nas emissões. A distância rodoviária da referência não é tratada como cenário equivalente.
Convergência de ordem de grandeza no multimodal, com metodologias independentes.

## Slide 57: Comparação externa: ANTT
Piso mínimo informado para 3.491 km e cinco eixos: R$ 21.308,12.
Custo de diesel modelado pelo TF: R$ 12.318,68, equivalente a 57,8% do piso.
Os valores respondem a perguntas diferentes: o piso tem escopo remuneratório amplo; o modelo considera apenas combustível.
Referência regulatória de frete não é substituto para custo de energia.

## Slide 58: +117,24% distância
A cadeia multimodal totaliza 7.584,836 km versus 3.491,431 km no rodoviário direto
−25,24% CO₂e TTW
Mesmo mais longa, reduz também 43,84% do custo modelado de combustíveis neste caso

## Slide 59: Contribuições e limites
Contribuições: comparação porta a porta; reconstrução de viagens observadas; intensidade por trabalho de transporte; fallback auditável; integração em ferramenta reproduzível.
Limites: um caso específico; emissões TTW; custo restrito a energia; dependência de qualidade e cobertura das bases; aproximações declaradas em portos, preços e indicadores.
O resultado apoia decisão técnica — não prova superioridade universal da cabotagem.

## Slide 60: Distância não basta
São Paulo → Rio Branco | +117,24% distância | −43,84% custo modelado | −25,24% CO₂e TTW
cabotage-lens.streamlit.app