## Slide 1: CabotageLens comparação porta a porta
Sistema auditável para comparar rodovia direta e cabotagem no Brasil
Felipe de Sá Proença · Prof. Dr. Marcos Mendes de Oliveira Pinto
Trabalho de Formatura · 2026
Escola Politécnica da USP · Engenharia Naval
Notes: [Sources]
- docs/tf_technical_article_draft.md, capa, Resumo e Seção 1.
[/Sources]

## Slide 2: A apresentação segue a ordem lógica do relatório
Roteiro
01 | Objetivo e introdução | Por que comparar
02 | Fundamentação | Qual fronteira adotar
03 | Metodologia e resultados | Como cada valor é formado
04 | Implementação | Como o cálculo é reproduzido
05 | Comparações externas | Como contextualizar
06 | Conclusões | O que o estudo permite afirmar
Notes: [Sources]
- docs/tf_technical_article_draft.md, Sumário e Seções 1 a 7.
[/Sources]

## Slide 3: O CabotageLens compara duas alternativas para o mesmo serviço
Mesma remessa, mesma origem e mesmo destino.
Para a mesma origem, destino e massa, o sistema calcula as duas cadeias em uma base comum.
1 · OBJETIVO
Serviço comparado
Distância, combustível, custo modelado e CO₂e operacional TTW.
Resultados calculados
Rodovia direta versus acessos rodoviários, portos e navegação.
Cadeia completa
Dados, parâmetros, aproximações e fontes permanecem identificáveis.
Resultado auditável
Notes: [Sources]
- docs/tf_technical_article_draft.md, Seção 1.
[/Sources]

## Slide 4: A rodovia domina a matriz brasileira de cargas
Chart: 
| Category 1 | Category 2 | Category 3 | Category 4
Series 1 | 1.6 | 2.2 | 3.5 | 5.8
Series 2 | 1.7 | 2.4 | 5 | 8
Alternativa relevante para parte das ligações longas.
11% · cabotagem
Quando a cadeia completa com cabotagem muda consumo, emissões e custo?
Pergunta do estudo
Participação na atividade de cargas medida em TKU, em 2015.
65% · rodovia
Notes: [Sources]
- docs/tf_technical_article_draft.md, Seção 2 e Figura 1.
[/Sources]

## Slide 5: Comparar apenas caminhão e navio produziria serviços diferentes
⁠
⁠
A unidade analisada é a remessa completa entre origem e destino.
Notes: [Sources]
- docs/tf_technical_article_draft.md, Seção 2.
[/Sources]

## Slide 6: O escopo mantém as duas alternativas comparáveis
CO₂e operacional TTW por remessa. Não inclui WTW, LCA ou fabricação de ativos.
O resultado deve ser lido dentro dos limites definidos no relatório.
Fronteira operacional e econômica
Emissões
Somente combustível estimado. Não equivale a frete, tarifa ou contrato.
Custo
Mesma origem, destino e massa; sequências marítimas observadas.
Serviço
A existência histórica da viagem não garante frequência, espaço ou oferta futura.
Disponibilidade
Notes: [Sources]
- docs/tf_technical_article_draft.md, Seção 3 e Tabela 1.
[/Sources]

## Slide 7: 3 · Fundamentação metodológica
Uma comparação defensável precisa preservar a cadeia completa, a mesma unidade funcional e fronteiras explícitas.
Notes: [Sources]
- docs/tf_technical_article_draft.md, Seção 3.
[/Sources]

## Slide 8: A literatura impõe três requisitos ao desenho do método
2 · Unidade comum
Comparar a mesma remessa e evitar escalas funcionais diferentes.
3 · Fronteira explícita
Separar TTW de WTW/LCA e combustível de frete comercial.
1 · Cadeia completa
Avaliar origem–destino, não apenas a perna marítima.
A cabotagem pode ser vantajosa em algumas ligações, mas o resultado depende de distâncias, acessos, utilização do navio e carga atribuída ao consumo.
Do problema logístico ao modelo
Notes: [Sources]
- docs/tf_technical_article_draft.md, Seção 3.
[/Sources]

## Slide 9: O estudo compara desempenhos médios, não uma viagem instantânea
Reproduzir uma viagem específica
Exigiria calado, deslocamento, velocidade, trim, vento, ondas, correntes, condição do casco e regime das máquinas.
Resultado localizado: válido para um navio, uma rota e um momento operacional.
Comparar cenários
Combina dados próprios do cenário — origem, destino, carga e percurso — com parâmetros históricos de desempenho.
Rodovia: eficiência média por número de eixos.
Navegação: indicador anual verificado por navio ou grupo.
A finalidade é comparar modais em termos gerais sobre uma base comum.
Notes: [Sources]
- docs/tf_technical_article_draft.md, Seção 3.1.
[/Sources]

## Slide 10: 4 · Metodologia
O caso São Paulo–Rio Branco acompanha toda a sequência: calcular a rodovia, construir a alternativa multimodal e comparar os totais.
Notes: [Sources]
- docs/tf_technical_article_draft.md, Seção 4.
[/Sources]

## Slide 11: Uma unidade funcional comum ancora todos os cálculos
Mesma remessa
A origem, o destino e a massa permanecem constantes.
Representação portuária
A carga corresponde a 1 TEU nas operações dos dois terminais.
O que muda
Apenas a cadeia logística.
14 t · São Paulo → Rio Branco
São Paulo (SP).
Origem
Rio Branco (AC).
Destino
A · Rodovia direta | B · Santos–Manaus + acessos.
Alternativas comparadas
Notes: [Sources]
- docs/tf_technical_article_draft.md, Seção 4.1.
[/Sources]

## Slide 12: Cada fonte alimenta uma parte específica do cálculo
Fonte | Dado principal | Papel | Procedência
ANTAQ | Carga e atracações | Reconstruir viagens | arquivos 2025
EU MRV | g/(t·nm) por navio | Intensidade | IMO / tipo
ANTT | km/L por eixos | Consumo rodoviário | tabela oficial
ANP | Diesel S10 por UF | Custo do diesel | levantamento semanal
Ship & Bunker | VLSFO em US$/mt | Custo marítimo | cotação
BCE | USD/BRL | Converter VLSFO | taxa cambial
ORS / LocationIQ | coordenadas e rotas | Distâncias terrestres | API + cache
Supabase | matrizes e resultados | Persistência | Postgres / Storage
Literatura | fatores e fronteiras | Premissas | referências citadas
ANTAQ e EU MRV formam a perna marítima histórica. As demais fontes fornecem rotas, eficiências, preços, fatores e persistência.
Dados observados + parâmetros
Notes: [Sources]
- docs/tf_technical_article_draft.md, Seções 4.2, 4.3 e 5.
[/Sources]

## Slide 13: A massa define o veículo; a rota define o diesel
⁠
4.2.1 · Consumo rodoviário
14 t → carreta de 5 eixos.
Massa → veículo
⁠
Distância
⁠
Eficiência e viagens
REGRA
APLICAÇÃO
SAÍDA
O volume calculado alimenta custo e emissões.
Notes: [Sources]
- docs/tf_technical_article_draft.md, Seção 4.2.1.
[/Sources]

## Slide 14: O mesmo volume de diesel gera dois resultados distintos
PREÇO
Pdiesel = (6,960 + 9,270) / 2 = 8,115 R$/L
CUSTO
1.518,014 L × 8,115 R$/L = R$ 12.318,68
EMISSÕES
1.518,014 L × 2,68 kg CO₂e/L
= 4.068,28 kg CO₂e
4.2.2–4.2.3 · Custo e CO₂e TTW
Média entre as UFs de origem e destino; fonte ANP.
Preço
2,68 kg CO₂e/L de Diesel S10; fronteira TTW.
Fator
Custo é combustível modelado; não é preço de frete.
Leitura
Notes: [Sources]
- docs/tf_technical_article_draft.md, Seções 4.2.2 e 4.2.3.
[/Sources]

## Slide 15: Rodovia direta: referência do cenário
Chart: 
| Category 1 | Category 2 | Category 3 | Category 4
Series 1 | 1.6 | 2.2 | 3.5 | 5.8
Series 2 | 1.7 | 2.4 | 5 | 8
4.068 kg
CO₂e TTW
4.068,28 kg
R$ 12.319
custo de combustível
R$ 12.318,68
Percurso: 3.491,431 km · carreta de cinco eixos · 1.518,014 L de Diesel S10.
Distância rodoviária do exemplo
São Paulo →
Rio Branco
3.491,431 km
Notes: [Sources]
- docs/tf_technical_article_draft.md, Seção 4.2.4 e Tabela 3.
[/Sources]

## Slide 16: A alternativa multimodal é a soma de quatro componentes
São Paulo → Porto de Santos · 86,170 km.
Cada componente preserva seu combustível e sua unidade até a conversão em custo ou CO₂e.
4.3 · Cadeia porta a porta
1 · First mile
Santos → Manaus · 6.094,975 km.
2 · Navegação
Movimentação de 1 TEU nos dois terminais.
3 · Portos
Porto de Manaus → Rio Branco · 1.403,691 km.
4 · Last mile
Notes: [Sources]
- docs/tf_technical_article_draft.md, Seção 4.3.
[/Sources]

## Slide 17: Haversine seleciona o porto; a estrada calcula o consumo
EMBARQUE · SANTOS
1. Porto candidato mais próximo da origem.
2. Rota real São Paulo–Santos obtida por ORS/cache.
3. Vfirst = 86,170 / 2,3
Distância: 86,170 km
Diesel: 37,465 L
DESEMBARQUE · MANAUS
1. Porto candidato mais próximo do destino.
2. Rota real Manaus–Rio Branco obtida por ORS/cache.
3. Vlast = 1.403,691 / 2,3
Distância: 1.403,691 km
Diesel: 610,300 L
A seleção geográfica monta o cenário, sem afirmar viabilidade comercial do porto.
Notes: [Sources]
- docs/tf_technical_article_draft.md, Seções 4.3.1 e 4.3.2.
[/Sources]

## Slide 18: As operações portuárias entram como consumo próprio
REGRA
Vporto = Nterminais × NTEU ×
(aRTG × cRTG + ainterno × cinterno)
APLICAÇÃO
2 × 1 × (4 × 0,355148 + 2 × 0,494671)
= 4,820 L
4.3.3 · Diesel nos terminais
4 movimentos/TEU × 0,355148 L/movimento.
RTG
2 movimentos/TEU × 0,494671 L/movimento.
Caminhão interno
2,410 L em Santos + 2,410 L em Manaus.
Resultado
Notes: [Sources]
- docs/tf_technical_article_draft.md, Seção 4.3.3.
[/Sources]

## Slide 19: As tabelas Carga e Atracação têm funções complementares
⁠
⁠
Carga descreve os movimentos; Atracação identifica navio, porto e sequência temporal.
Notes: [Sources]
- docs/tf_technical_article_draft.md, Seções 4.3.4.1.1 e 4.3.4.1.2.
- docs/images/antaq_2025_carga_recorte.png.
- docs/images/antaq_2025_atracacao_recorte.png.
[/Sources]

## Slide 20: A chave de atracação transforma dois arquivos em viagens ordenadas
Movimentos elegíveis
Cabotagem conteinerizada e escalas com identificação do navio.
Associar por atracação
Carga é agregada por IDAtracacao e ligada ao respectivo porto e IMO.
Formar subtrechos
Escalas do mesmo navio são ordenadas no tempo; portos consecutivos viram pernas.
1 · FILTRAR
2 · UNIR
3 · ORDENAR
Notes: [Sources]
- docs/tf_technical_article_draft.md, Seção 4.3.4.1.3.
[/Sources]

## Slide 21: A carga a bordo é reconstruída sem permitir saldo negativo
Δk = Memb,k − Mdes,k
Sk = Σ Δi
B0 = max(0, −min Sk)
Bk = B0 + Sk
Se o acumulado iniciado em zero fica negativo, B0 adiciona a menor correção capaz de manter toda a viagem fisicamente possível.
4.3.4.1.3.1 · Balanço por escala
Calcular Δk para cada porto.
1 · Saldo da escala
Somar os saldos e localizar o menor Sk.
2 · Acumulado provisório
Somar B0 a cada Sk; o último balanço volta a zero.
3 · Carga efetiva
Notes: [Sources]
- docs/tf_technical_article_draft.md, Seção 4.3.4.1.3.1.
[/Sources]

## Slide 22: O exemplo mostra de onde vem a carga de cada subtrecho
k / porto | Emb. / des. (t) | Δk / Sk (t) | Carga Bk (t)
1 · Santos | 9.882 / 0 | +9.882 / 9.882 | 12.859
2 · Suape | 11.862 / 8.003 | +3.860 / 13.741 | 16.718
3 · Pecém | 3.232 / 7.624 | −4.392 / 9.349 | 12.326
4 · Manaus | 7.572 / 19.898 | −12.326 / −2.977 | 0
B0 | — | max(0; 2.977) | 2.977
Trecho 1 | Santos → Suape | B1 | 12.858,754
Trecho 2 | Suape → Pecém | B2 | 16.718,333
Trecho 3 | Pecém → Manaus | B3 | 12.325,900
Fechamento | após Manaus | B4 | 0
Logo, B0 = 2.976,894 t. Essa é a estimativa mínima compatível com as movimentações e com a condição de carga não negativa.
Menor saldo: −2.976,894 t
Tabela com movimentos arredondados à tonelada.
Notes: [Sources]
- docs/tf_technical_article_draft.md, Seção 4.3.4.1.3.2 e Tabela 6.
[/Sources]

## Slide 23: O EU MRV transforma um ano de operação em intensidade verificada
⁠
CONSTRUÇÃO DO INDICADOR
1. O navio segue um plano de monitoramento.
2. A companhia registra combustível, distância, tempo e carga.
3. O relatório anual consolida combustível ÷ Σ(carga × distância).
4. Um verificador acreditado avalia os dados.
5. O resultado é publicado no THETIS-MRV.
USO NO MODELO
IMO conecta ANTAQ e EU MRV; o CabotageLens usa o valor positivo mais recente.
O indicador representa desempenho histórico do navio — não o consumo exato de uma viagem brasileira.
Notes: [Sources]
- docs/tf_technical_article_draft.md, Seção 4.3.4.2.
- docs/images/eu_mrv_2025_recorte.png.
- European Commission, Guidance Document on Monitoring and Reporting of Maritime Transport Emissions, 2025, conforme referência do relatório.
[/Sources]

## Slide 24: Uma hierarquia única define a intensidade de cada recorte
2 · Verificação P95
Com 20+ navios do mesmo tipo, comparar o valor individual ao P95.
3 · Tipo do navio
Se ausente ou atípico, usar média aparada; com amostra pequena, mediana.
1 · IMO individual
Usar o indicador positivo mais recente do mesmo navio.
A viagem observada permanece no conjunto. O que pode mudar é apenas a fonte da intensidade atribuída ao navio.
4.3.4.2 · IMO → verificação → fallback
Notes: [Sources]
- docs/tf_technical_article_draft.md, Seções 4.3.4.2.1 a 4.3.4.2.3.
[/Sources]

## Slide 25: O fallback preserva a viagem e explicita a referência coletiva
O IMO aparece na ANTAQ, mas não possui intensidade individual no EU MRV.
Grupo: 268 container ships
Retirada: 2 menores + 2 maiores
Amostra final: 264 navios
I = Σ Ij / 264
= 6,624583 g/(t·nm)
Exemplo · IMO 9612777
Santos → Suape → Pecém → Manaus.
Viagem observada
container ship, coerente com o escopo conteinerizado.
Tipo adotado
Estimativa pelo tipo; nunca apresentada como medição do IMO 9612777.
Saída registrada
Notes: [Sources]
- docs/tf_technical_article_draft.md, Seção 4.3.4.2.4.
[/Sources]

## Slide 26: Carga e distância determinam o peso de cada observação
Recorte
Wv = Σs(ms × ds) Soma de todos os subtrechos.
Ligação
Irep = Σv(Iv × Wv) / ΣvWv Média ponderada de todos os recortes.
Subtrecho
Ws = ms × ds Carga a bordo × distância.
O método não escolhe um navio ou corredor único. Cada recorte contribui conforme o transporte que efetivamente realizou.
4.3.4.3 · Trabalho de transporte
Notes: [Sources]
- docs/tf_technical_article_draft.md, Seção 4.3.4.3.
[/Sources]

## Slide 27: Distância e intensidade são consolidadas por médias distintas
Para cada recorte:
Dv = Σ ds
m̄v = Wv / Dv,nm
Depois:
Drep = Σ(Dv,km × m̄v) / Σm̄v
O P95 de distância apenas retira recortes excepcionalmente longos dessa média.
4.3.4.4 · Dois P95, duas finalidades
89 recortes completos em 22 corredores.
Cobertura
P95 = 6.975 km; 2 recortes saem apenas da média de distância.
Triagem
Distância: 6.094,975 km (3.291,023 nm), com 87 recortes; intensidade: 89 recortes.
Resultado
Notes: [Sources]
- docs/tf_technical_article_draft.md, Seção 4.3.4.4.
[/Sources]

## Slide 28: Cinco recortes explicam como as médias são formadas
Chart: 
| Category 1 | Category 2 | Category 3 | Category 4
Series 1 | 1.6 | 2.2 | 3.5 | 5.8
Series 2 | 1.7 | 2.4 | 5 | 8
7,337004 g/(t·nm), ponderada pelo trabalho de transporte.
Intensidade
6.119,690 km, ponderada pela carga média a bordo.
Distância
Quatro navios e cinco sequências Santos–Manaus.
Exemplo didático
Notes: [Sources]
- docs/tf_technical_article_draft.md, Seção 4.3.4.5.
- docs/images/fig07_cinco_recortes_santos_manaus.png.
[/Sources]

## Slide 29: Os parâmetros históricos são aplicados à nova remessa
REGRA
MVLSFO = Irep × mremessa × Drep,nm / 1.000
APLICAÇÃO
7,006102 g/(t·nm) × 14 t
× 3.291,023 nm / 1.000
RESULTADO
MVLSFO = 322,801 kg
4.3.4.6 · Consumo marítimo simulado
7,006102 g/(t·nm), formada pelos 89 recortes.
Intensidade
14 t informadas pelo usuário.
Carga
3.291,023 nm, formada pelos 87 recortes até o P95.
Distância
Notes: [Sources]
- docs/tf_technical_article_draft.md, Seção 4.3.4.6.
[/Sources]

## Slide 30: Diesel e VLSFO só são agregados após a conversão
Etapa | Combustível | CO₂e TTW | Custo
First mile | 37,465 L diesel | 100,41 kg | R$ 260,76
Navegação | 322,801 kg VLSFO | 1.005,20 kg | R$ 1.230,62
Porto · embarque | 2,410 L diesel | 6,46 kg | R$ 16,77
Porto · desemb. | 2,410 L diesel | 6,46 kg | R$ 17,47
Last mile | 610,300 L diesel | 1.635,60 kg | R$ 5.041,08
TOTAL | após conversão | 2.754,13 kg | R$ 6.566,71
Fronteira | queima operacional | TTW | —
Escopo | Diesel S10 + VLSFO | CO₂e | combustível
Agregação | após conversão | unidade comum | moeda comum
DIESEL
E = V × 2,68
C = V × Pdiesel,i
VLSFO
E = M × 3,114
C = M × 3,81231
Somar litros e quilogramas diretamente não teria significado físico.
Duas famílias de fórmula
Notes: [Sources]
- docs/tf_technical_article_draft.md, Seções 4.3.5 e 4.3.6.
[/Sources]

## Slide 31: O last mile concentra as emissões do exemplo
Chart: 
| Category 1 | Category 2 | Category 3 | Category 4
Series 1 | 1.6 | 2.2 | 3.5 | 5.8
Series 2 | 1.7 | 2.4 | 5 | 8
2.754 kg
CO₂e TTW total
2.754,13 kg
R$ 6.567
custo total de combustível
R$ 6.566,71
Distância total: 7.584,836 km · diesel nos acessos e portos · VLSFO na navegação.
Emissões TTW por etapa
First mile
100,41 kg
Navegação
1.005,20 kg
Portos
12,92 kg
Last mile
1.635,60 kg
Notes: [Sources]
- docs/tf_technical_article_draft.md, Seção 4.3.7 e Tabela 10.
[/Sources]

## Slide 32: A rota mais longa reduziu emissões e custo
Chart: 
| Category 1 | Category 2 | Category 3 | Category 4
Series 1 | 1.6 | 2.2 | 3.5 | 5.8
Series 2 | 1.7 | 2.4 | 5 | 8
−32,30%
emissões TTW
1.314,15 kg a menos
−46,69%
custo de combustível
R$ 5.751,97 a menos
A alternativa multimodal percorreu 117,24% mais distância no mesmo cenário de 14 t.
Índice relativo por indicador
Rodovia = 100
Multimodal
Distância
100
217,24
Emissões
100
67,70
Custo
100
53,31
Notes: [Sources]
- docs/tf_technical_article_draft.md, Seção 4.4 e Tabela 11.
[/Sources]

## Slide 33: 5 · Implementação computacional
O software reproduz a mesma ordem do método e separa a preparação histórica da execução de cada cenário.
Notes: [Sources]
- docs/tf_technical_article_draft.md, Seção 5.
[/Sources]

## Slide 34: Preparar a base uma vez evita reconstruções a cada consulta
PREPARAÇÃO HISTÓRICA
ANTAQ → limpeza e associação
→ viagens e carga a bordo
EU MRV → intensidade por IMO / tipo
Distâncias marítimas → subtrechos
Saída: SeaMatrix versionada e persistida.
EXECUÇÃO DO CENÁRIO
Origem + destino + massa
→ geocodificação
→ rodovia direta
→ portos e acessos
→ consulta SeaMatrix
→ portos, navegação e agregação
Saída: resultado + procedência.
Python organiza domínio, integrações, persistência e interface em componentes separados.
Notes: [Sources]
- docs/tf_technical_article_draft.md, Seção 5.1.
[/Sources]

## Slide 35: A execução percorre três blocos na mesma sequência do relatório
Normalizar e localizar
Validar origem, destino e massa; geocodificar com provedor e cache.
Construir alternativas
Calcular rodovia; selecionar portos; obter acessos; consultar SeaMatrix; incluir terminais.
Agregar e registrar
Converter combustível em custo e TTW; salvar fontes, datas, fallbacks e avisos.
1 · ENTRADA
2 · CÁLCULO
3 · SAÍDA
Notes: [Sources]
- docs/tf_technical_article_draft.md, Seções 5.2 a 5.6.
[/Sources]

## Slide 36: A SeaMatrix conserva método e procedência em cada par de portos
PREPARAÇÃO OFFLINE
todos os recortes no sentido observado
carga por subtrecho
distância total por recorte
intensidade por IMO ou tipo
P95 de intensidade e de distância
fonte e tratamento de cada valor
CONSULTA ONLINE
Para o par selecionado, a aplicação recebe:
distância representativa
intensidade representativa
número de recortes e corredores
distribuição das fontes de intensidade
avisos de Haversine
Sem refazer toda a ANTAQ.
Santos → Manaus e Manaus → Santos são consultas diferentes.
Notes: [Sources]
- docs/tf_technical_article_draft.md, Seções 5.4.2 e 5.5.
[/Sources]

## Slide 37: Router explica um cenário; Mapa de calor explora vários destinos
⁠
⁠
As duas páginas usam o mesmo pipeline e apresentam resultados com seus componentes.
Notes: [Sources]
- docs/tf_technical_article_draft.md, Seção 5.8.
- docs/images/router-map.png.
- docs/images/heatmap-map.png.
[/Sources]

## Slide 38: O resultado registra como foi construído
O total final não basta. O sistema preserva entradas, rotas, portos, ligação marítima, preços, fatores, critérios estatísticos, aproximações e mensagens de qualidade.
Princípio
Provedor e cache da rota, par de portos, cobertura da SeaMatrix, intensidade por IMO ou tipo e datas dos preços.
Procedência operacional
5.7 · RASTREABILIDADE
Git registra as regras de cálculo; Supabase persiste matrizes, caches e resultados reutilizáveis.
Reprodução
auditável
Efeito prático
Fallbacks permanecem visíveis; nenhuma aproximação desaparece dentro do total.
Notes: [Sources]
- docs/tf_technical_article_draft.md, Seção 5.7.
[/Sources]

## Slide 39: Ferramentas externas contextualizam o resultado — não o validam
Log-In
Multimodal: 0,15% de diferença na distância e 5,3% nas emissões; rodovia diverge.
ANTT
Combustível equivale a 57,8% do piso mínimo; são grandezas econômicas diferentes.
Aliança
Redução TTW: 70,9% no CabotageLens e 76,0% na calculadora.
Rota, fronteira e método diferem entre ferramentas. O relatório mantém essas diferenças explícitas e não ajusta resultados para criar equivalência artificial.
6 · Comparações com escopos preservados
Notes: [Sources]
- docs/tf_technical_article_draft.md, Seção 6.
[/Sources]

## Slide 40: Quatro limites orientam a interpretação dos resultados
Não inclui WTW, LCA, infraestrutura ou fabricação de veículos e equipamentos.
O modelo compara cenários sob premissas explícitas; não substitui planejamento comercial ou simulação operacional detalhada.
Condições de leitura
TTW
Não reproduz velocidade, calado, clima e condição de uma viagem específica.
Médias históricas
Não representa frete, seguro, estoque, tarifa, negociação ou permanência.
Custo de combustível
Escalas observadas não garantem frequência, capacidade ou disponibilidade futura.
Oferta do serviço
Notes: [Sources]
- docs/tf_technical_article_draft.md, Seções 3, 3.1 e 7.
[/Sources]

## Slide 41: Distância isolada não decide a comparação modal
A alternativa multimodal percorreu 117,24% mais quilômetros, mas apresentou 32,30% menos CO₂e TTW e 46,69% menor custo modelado do combustível.
Exemplo
Reconstruir viagens ANTAQ, preservar escalas, calcular carga por subtrecho e ponderar intensidade pelo trabalho de transporte.
Contribuição metodológica
7 · CONCLUSÕES
Uma aplicação pública permite testar cenários e conferir premissas, fontes, aproximações e resultados.
Contribuição aplicada
SP → Rio Branco · 14 t
Síntese
A comparação só é defensável quando toda a cadeia logística e a procedência dos dados permanecem visíveis.
Notes: [Sources]
- docs/tf_technical_article_draft.md, Seção 7.
[/Sources]

## Slide 42: Obrigado
cabotagelens.streamlit.app
github.com/pennylanesccp/cabotage-lens
Notes: [Sources]
- docs/tf_technical_article_draft.md, Seção 7.2.
[/Sources]